## Slide 1: Сети доступа
Лекция 7

## Slide 2
Сеть абонентского доступа
- это совокупность технических средств между оконечными абонентскими устройствами, установленными в помещении пользователя, и тем коммутационным оборудованием, в план нумерации (или адресации) которого входят подключаемые к телекоммуникационной системе терминалы.

## Slide 5: Технологии xDSL

## Slide 6: Технологии xDSL

## Slide 7
Технология FTTx (Fiber To The... — «волокно до...») — технология организации сетей доступа с доведением оптического волокна до определенной точки.
FTTx-технология не является новой, однако широкое распространение получает именно сейчас.

## Slide 8: ВОЛС на абонентском участке

## Slide 9
Существует несколько вариантов реализации FTTx, из которых можно выделить:
FTTB - Fiber To The Building (доведение волокна до здания)
FTTH - Fiber To The Home (доведение волокна до квартиры)

## Slide 10: Технология FTTB

## Slide 11
При использовании варианта FTTB оптическое волокно заводится в дом, как правило, на цокольный этаж или на чердак (что более экономически эффективно) и подключается к устройству ONU (Optical Network Unit). На стороне оператора связи устанавливается терминал оптической линии OLT (Optical Line Terminal). OLT является primary устройством и определяет параметры обмена трафика (например, интервалы времени приема/передачи сигнала) с абонентскими устройствами ONU (или ONT, в случае FTTH). Дальнейшее распределение сети по дому происходит по «витой паре», максимальная длина «витой пары»100 м.

## Slide 12: Технология FTTH

## Slide 13
FTTH подразумевает доведение оптического волокна до квартиры или частного дома пользователя. Существует два типа организации FTTH сетей: на базе Ethernet и на базе PON.

## Slide 14: пассивные оптические сети Passive optical network (PON).

## Slide 15: Существуют различные виды технологии PON: APON: ATM Passive Optical Networks EPON: Ethernet Passive Optical Networks GE-PON: Giga-bit Ethernet Passive Optical Networks GPON: Gigabit-capable Passive Optical Networks
В настоящее время наиболее перспективной является технология гигабитной пассивной оптической сети GPON: Gigabit-capable Passive Optical Networks.
Эта технология описана в стандарте ITU-T G.984 и способна обеспечивать скорость до 2,488 Гбит/с их сети и 1,244 Гбит/с в сеть.
Для загрузки данных их сети используется длина волны 1550 нм, для оправки данных в сеть – 1310 нм.

## Slide 16
Суть технологии PON заключается в том, что между приемопередающим модулем центрального узла OLT (optical line terminal) и удаленными абонентскими узлами ONT (optical network terminal) создается полностью пассивная оптическая сеть, имеющая топологию дерева.
В промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры) – компактные устройства, не требующие питания и обслуживания. Один приемопередающий модуль OLT позволяет передавать информацию множеству абонентских устройств ONT.

## Slide 17: OLT и ONT

## Slide 18
OLT (optical line terminal) – оптический линейный терминал. Это оборудование, которое устанавливается на стороне оператора и может иметь несколько PON портов ( от 4-х и более). К каждому из PON портов, посредством оптического делителя, может быть подключено дерево, включающее до 64 абонентов (для GPON).
ONT (optical network terminal) – оптический сетевой терминал. Это индивидуальное оборудование абонента в пассивной оптической сети. Оно устанавливается непосредственно в помещении абонента и к нему может быть подключен ПК, телевизор и IP телефон.

## Slide 19: Оптический сплиттер – это устройство, способное разделить распространяющийся по оптическому волокну сигнал между абонентами.

## Slide 20: рабочие длины волн в PON

## Slide 21
Пассивная оптическая сеть, в которой передаются видео, данные и голос, использует три рабочих длины волны: 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм. Причем:
 1490 нм – используется для передачи голоса и данных со стороны оператора до абонента
 1550 нм – используется для передачи видео сигнала от оператора до абонента
 1310 нм – используется для передачи голоса и данных от абонента к оператору.