## Slide 1: Донской Государственный Технический университет Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»
Ростов-на-Дону
2023
Лабораторная работа № 1 по дисциплине «Сети и коммуникации».
Вариант 12
Работу выполнил:
Студент группы ВИ12
Орлов Дмитрий

## Slide 2: Что называется средой передачи информации в компьютерных сетях?
Средой передачи информации в компьютерных сетях называется физическая среда, через которую передаются данные в сети.
Информация в компьютерных сетях передается параллельном коде или последовательно и почему
Информация в компьютерных сетях передается последовательно. Это связано с тем, что передача данных происходит по кабелю, который может передавать информацию только последовательно.
Основные характеристики линии связи: затухание, амплитудно-частотная характеристика, помехозащищенность кабеля, пропускная способность.
Затухание - ослабление сигнала при передаче по линии связи; амплитудно-частотная характеристика - зависимость амплитуды сигнала от частоты; помехозащищенность кабеля - степень защиты кабеля от внешних помех; пропускная способность - максимальная скорость передачи данных по линии связи.

## Slide 3: В чем измеряется затухание линии связи
Затухание линии связи измеряется в децибелах.
Что такое задержка сигнала, типичные величины задержки?
Задержка сигнала - это время, которое требуется сигналу для прохождения по линии связи. Типичные величины задержки зависят от типа линии связи и могут быть от нескольких наносекунд до нескольких миллисекунд.
Параметр Волновое сопротивление, что это такое, в каких единицах измеряется и какую роль играет данный параметр? Привести типовые величины волнового сопротивления для разных сред передачи;
Волновое сопротивление - это сопротивление линии связи переменному току при прохождении по линии связи электромагнитных волн. Единицы измерения - Ом. Волновое сопротивление играет важную роль при передаче данных, потому что от него зависит качество сигнала и скорость передачи данных по линии связи. Типовые величины волнового сопротивления для разных сред передачи: для коаксиального кабеля - 50 Ом или 75 Ом; для витой пары - 100 Ом или 120 Ом; для волоконно-оптического кабеля - 50 Ом или 62,5 Ом.

## Slide 4: Приведите международные стандарты на кабели
Международные стандарты на кабели: TIA/EIA, ISO/IEC, ANSI, CSA.
Коаксиальный кабель. Что собой представляет конструкция, типы кабелей, волновое сопротивление, в каких сетях применяется? Максимальная длина сети?
Коаксиальный кабель - это кабель, состоящий из центрального проводника, окруженного изоляционным материалом, электромагнитной экранной оболочки и внешней оболочки. Он применяется в высокоскоростных сетях передачи данных, таких как Ethernet и телевизионная передача. Максимальная длина сети зависит от типа кабеля и может быть до нескольких километров.
Волоконно–оптический кабель - структура, достоинства и недостатки. Два основных типа кабеля.
Волоконно-оптический кабель - это кабель, состоящий из волокон из стекла или пластика, которые передают световые сигналы. Он имеет высокую скорость передачи данных, иммунитет к электромагнитным помехам и малый уровень затухания. Недостатком является уязвимость к механическим повреждениям и высокая стоимость. Существует два основных типа волоконно-оптических кабелей: одномодовый и многомодовый.

## Slide 5: Бескабельные каналы связи. Приведите особенности и характеристики. Какие основные типы сетей вы знаете (использовать информацию из Интернета)
Бескабельные каналы связи основаны на передаче сигнала без использования проводов. Особенности и характеристики: высокая скорость передачи данных, малый радиус действия, подверженность влиянию внешних факторов (например, погода), ограниченная пропускная способность. Основные типы сетей: локальная сеть (LAN), метрополитенская сеть (MAN), глобальная сеть (WAN), беспроводная локальная сеть (WLAN), персональная облачная сеть (PAN), региональная сеть (RAN), виртуальная частная сеть (VPN).
Кабели на основе витых пар. Экранированная витая пара, неэкранированная обозначение, категории. Привести основные особенности различных кабелей витой пары, разной категорий и в каких сетях применяется
Кабели на основе витых пар - это кабели, состоящие из пар связанных между собой проводников, которые свиваются в спираль. Они применяются для передачи данных в сетях Ethernet, Token Ring и других. Экранированная витая пара (STP) имеет экранированный слой, который защищает от внешних помех. Неэкранированная витая пара (UTP) не имеет экранирующего слоя. Категории кабеля витой пары: Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7. Различные кабели витой пары отличаются скоростью передачи данных, затуханием, помехозащищенностью, волновым сопротивлением и другими характеристиками.

## Slide 6: Что означают параметры NEXT и FEXT, PSNEXT и PS FEXT?
NEXT (Near End Crosstalk) - помеха, возникающая на конце, находящемся ближе к источнику. FEXT (Far End Crosstalk) - помеха, возникающая на конце, находящемся дальше от источника. PSNEXT (Power Sum NEXT) - суммарная помеха на паре. PSFEXT (Power Sum FEXT) - суммарная помеха на конце, находящемся дальше от источника.
Объясните параметры витой пары: Возвратные потери и Затухание.
Как характеризуют линию, в чем измеряются, как обозначаются, какие
допустимые величины в стандарте
Возвратные потери - это потери мощности при отражении сигнала от конца линии связи. Затухание - это ослабление сигнала при передаче по линии связи. Оба параметра характеризуют качество линии связи. Измеряются в децибелах. Обозначаются RL (Return Loss) и Attenuation. Допустимые величины в стандарте зависят от типа кабеля и категории.
Что означает параметр ACR
ACR (Attenuation-to-Crosstalk Ratio) - отношение ослабления сигнала к помехам на линии связи. Измеряется в децибелах.

## Slide 7: Что называется средоЗадержка сигнала - параметры NVP и PD, DS как между собой связаны, в каких единицах измеряются;й передачи информации в компьютерных сетях?
Задержка сигнала - это время, которое требуется сигналу для прохождения по линии связи. NVP (Nominal Velocity of Propagation) - номинальная скорость распространения сигнала в кабеле. PD (Propagation Delay) - задержка распространения сигнала в кабеле. DS (Delay Skew) - разница во времени между задержками распространения на разных проводах. Все параметры измеряются в наносекундах.
Какие материалы применятся для изолирующей внешней оболочки кабеля витая пара и как они влияют на характеристики кабеля.
Для изолирующей внешней оболочки кабеля витая пара могут использоваться такие материалы, как поливинилхлорид (PVC), полипропилен (PP), фторопласт (PTFE) и другие. Материалы влияют на характеристики кабеля, такие как гибкость, термостойкость, износостойкость.

## Slide 8: Что называется средой передачи информации в компьютерных сетях?
Средой передачи информации в компьютерных сетях называется физическая среда, через которую передаются данные в сети.
Информация в компьютерных сетях передается параллельном коде или последовательно и почему
Информация в компьютерных сетях передается последовательно. Это связано с тем, что передача данных происходит по кабелю, который может передавать информацию только последовательно.
Основные характеристики линии связи: затухание, амплитудно-частотная характеристика, помехозащищенность кабеля, пропускная способность.
Затухание - ослабление сигнала при передаче по линии связи; амплитудно-частотная характеристика - зависимость амплитуды сигнала от частоты; помехозащищенность кабеля - степень защиты кабеля от внешних помех; пропускная способность - максимальная скорость передачи данных по линии связи.